| № п/п | Код водохозяйственного участка | Наименование водохозяйственного участка | Наименование водного объекта, километраж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.01.00.001 | Восточный Маныч от истока до Чограйского г/у | р. Восточный Маныч (исток, 43) |
| 2 | 07.01.00.002 | Восточный Маныч от Чограйского г/у до устья | р. Восточный Маныч (42, устье) |
| 3 | 07.01.00.003 | Кума от истока до впадения р. Подкумок | р. Кума (исток, 565) |
| 4 | 07.01.00.004 | Подкумок от истока до г. Кисловодск | р. Подкумок (исток, 100) |
| 5 | 07.01.00.005 | Подкумок от г. Кисловодск до устья | р. Подкумок (99, устье) |
| 6 | 07.01.00.006 | Кума от впадения р. Подкумок до Отказненского г/у | р. Кума (564, 508) без р. Подкумок |
| 7 | 07.01.00.007 | Кума от Отказненского г/у до г. Зеленокумск | р. Кума (507, 452) |
| 8 | 07.01.00.008 | Кума от г. Зеленокумск до впадения р. Мокрая Буйвола | р. Кума (451, 302) |
| 9 | 07.01.00.009 | Мокрая Буйвола | р. Мокрая Буйвола (исток, устье) |
| 10 | 07.01.00.010 | Кума от впадения р. Мокрая Буйвола до устья | р. Кума (301, устье) без р. Мокрая Буйвола |
| 11 | 07.01.00.011 | Сухая Кума | р. Сухая Кума (исток, устье) |
| 12 | 07.01.00.012 | Кура | р. Кура (исток, устье) |
| 13 | 07.01.00.013 | Водные объекты междуречья Терека и Сухой Кумы | Водные объекты между северо-восточной границей бассейна р. Терек и южной границей бассейна р. Сухая Кума |

Нормативы допустимого воздействия

по ВХУ 07.01.001 - Восточный Маныч от истока до Чограйского г/у

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Восточный Маныч |
| Код водного объекта | ПЕС/В.МАНЫ |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | ВХУ 07.01.001 N 45°29'24" Е 44°40'35" N 45°12'29" Е 43°48'08" N 45°19'26" Е 43°28'45" N 45°41'21" Е 43°28'59" N 45°43'35" Е 44°07'05" N 45°44'15" Е 44°21'06" N 45°40'38" Е 44°30'04" N 45°34'40" Е 44°45'17" |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты по ВХУ 07.01.001 Восточный Маныч от истока до Чограйского г/у

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр*, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3 | 15,7739 | - | 6,9528 | - | 0,9223 | - | 23,649 | - |
| Сухой остаток | 1200,0 | 6309,5532 | - | 2781,1224 | - | 368,9244 | - | 9459,6 | - |
| Сульфаты | 120,0 | 630,9553 | - | 278,1122 | - | 36,8924 | - | 945,96 | - |
| Хлориды | 320,0 | 1682,5475 | - | 741,6326 | - | 98,3798 | - | 2522,56 | - |
| Аммоний солевой | 0,5 | 2,6290 | - | 1,1588 | - | 0,1537 | - | 3,9415 | - |
| Нитриты (NO2-) | 0,06 | 0,3155 | - | 0,1391 | - | 0,0184 | - | 0,47298 | - |
| Нитраты (NO3-) | 23,71 | 124,6662 | - | 54,9503 | - | 7,2893 | - | 186,9059 | - |
| Фосфаты (РО43-) | 0,2 | 1,0516 | - | 0,4635 | - | 0,0615 | - | 1,5766 | - |
| Нефтепродукты | 0,045 | 0,2392 | - | 0,1055 | - | 0,0140 | - | 0,358677 | - |
| Железо общ. | 0,1 | 0,5258 | - | 0,2318 | - | 0,0307 | - | 0,7883 | - |
| Медь | 0,001 | 0,0053 | - | 0,0023 | - | 0,0003 | - | 0,007883 | - |
| Цинк | 0,01 | 0,0526 | - | 0,0232 | - | 0,0031 | - | 0,07883 | - |
| Марганец | 0,01 | 0,0526 | - | 0,0232 | - | 0,0031 | - | 0,07883 | - |
| Никель | 0,01 | 0,0526 | - | 0,0232 | - | 0,0031 | - | 0,07883 | - |
| Свинец | 0,006 | 0,0315 | - | 0,0139 | - | 0,0018 | - | 0,047298 | - |
| Мышьяк | 0,05 | 0,2629 | - | 0,1159 | - | 0,0154 | - | 0,39415 | - |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 0,3681 | - | 0,1622 | - | 0,0215 | - | 0,55181 | - |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,1052 | - | 0,0464 | - | 0,0061 | - | 0,15766 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Магний | 60 | 315,4777 | - | 139,0561 | - | 18,4462 | - | 472,98 | - |
| Кальций | 180 | 946,4330 | - | 417,1684 | - | 55,3387 | - | 1418,94 | - |
| Взвешенные в-ва | 40 | 210,3184 | - | 92,7041 | - | 12,2975 | - | 315,32 | - |
| СПАВ | 0,2 | 1,0516 | - | 0,4635 | - | 0,0615 | - | 1,5766 | - |
| Фенол | 0,0010 | 15,7739 | - | 6,9528 | - | 0,9223 | - | 0,007883 | - |

* - управляемые источники загрязнения отсутствуют

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 7883× 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 7883 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 7883× 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Восточный Маныч | млн. м3 | 43 | 385,49 |

Нормативы допустимого воздействия

по ВХУ 07.01.00.002 - Восточный Маныч от Чограйского г/у до устья

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Восточный Маныч |
| Код водного объекта | ПЕС/В.МАНЫ |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | ВХУ 07.01.002 N 45°22'28" Е 45°25'51" N 45°12'54" Е 45°22'08" N 45°12'29" Е 43°48'08" N 45°29'24" Е 44°40'35" N 45°34'40" Е 44°45'17" |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 07.01.00.002 - Восточный Маныч от Чограйского г/у до устья

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр*, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3,00 | 0,5003 | - | 0,2205 | - | 0,0293 | - | 0,75 | - |
| Сухой остаток | 1200,0 | 200,1000 | - | 88,2000 | - | 11,7000 | - | 300 | - |
| Сульфаты | 120,0 | 20,0100 | - | 8,8200 | - | 1,1700 | - | 30 | - |
| Хлориды | 320,0 | 53,3600 | - | 23,5200 | - | 3,1200 | - | 80 | - |
| Аммоний солевой | 0,5 | 0,0834 | - | 0,0368 | - | 0,0049 | - | 0,125 | - |
| Нитриты (NO2-) | 0,06 | 0,0100 | - | 0,0044 | - | 0,0006 | - | 0,015 | - |
| Нитраты (NO3-) | 23,71 | 3,9536 | - | 1,7427 | - | 0,2312 | - | 5,9275 | - |
| Фосфаты (РО43-) | 0,2 | 0,0334 | - | 0,0147 | - | 0,0020 | - | 0,05 | - |
| Нефтепродукты | 0,045 | 0,0076 | - | 0,0033 | - | 0,0004 | - | 0,011375 | - |
| Железо общ. | 0,1 | 0,0167 | - | 0,0074 | - | 0,0010 | - | 0,025 | - |
| Медь | 0,001 | 0,0002 | - | 0,0001 | - | 0,0000 | - | 0,00025 | - |
| Цинк | 0,01 | 0,0017 | - | 0,0007 | - | 0,0001 | - | 0,0025 | - |
| Марганец | 0,01 | 0,0017 | - | 0,0007 | - | 0,0001 | - | 0,0025 | - |
| Никель | 0,01 | 0,0017 | - | 0,0007 | - | 0,0001 | - | 0,0025 | - |
| Свинец | 0,006 | 0,0010 | - | 0,0004 | - | 0,0001 | - | 0,0015 | - |
| Мышьяк | 0,05 | 0,0083 | - | 0,0037 | - | 0,0005 | - | 0,0125 | - |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 0,0117 | - | 0,0051 | - | 0,0007 | - | 0,0175 | - |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,0033 | - | 0,0015 | - | 0,0002 | - | 0,005 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Магний | 60,0 | 10,0050 | - | 4,4100 | - | 0,5850 | - | 15 | - |
| Кальций | 180,0 | 30,0150 | - | 13,2300 | - | 1,7550 | - | 45 | - |
| Взвешенные в-ва | 40,0 | 6,6700 | - | 2,9400 | - | 0,3900 | - | 10 | - |
| СПАВ | 0,20 | 0,0334 | - | 0,0147 | - | 0,0020 | - | 0,05 | - |
| Фенол | 0,0010 | 0,5003 | - | 0,2205 | - | 0,0293 | - | 0,00025 | - |

* - управляемые источники загрязнения отсутствуют

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 250 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 250 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 250 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Восточный Маныч | млн. м3 | 0 | 250,59 |

Нормативы допустимого воздействия

по ВХУ 07.01.003 - Кума от истока до впадения р. Подкумок

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Кума |
| Код водного объекта | КАС/КУМА |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 44°12'27" Е 43°29'49" N 43°58'49" Е 42°26'22" N 43°48'05" Е 42°11'16" N 43°50'26" Е 42°02'05" N 44°02'28" Е 42°13'33" N 44°19'11" Е 42°21'17" N 44°31'48" Е 42°14'28" N 44°35'40" Е 42°24'23" N 44°33'29" Е 42°32'13" |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты по ВХУ 07.01.003 Кума от истока до впадения р. Подкумок

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3 | 58,6942 | 44,1704 | 33,5748 | 25,2668 | 25,3310 | 19,0629 | 117,6 | 88,5 |
| Сухой остаток | 915,6 | 17913,4576 | 13480,7908 | 10247,0290 | 7711,4121 | 7731,0334 | 5817,9971 | 35891,52 | 27010,2 |
| Сульфаты | 100 | 1956,4720 | 1472,3450 | 1119,1600 | 842,2250 | 844,3680 | 635,4300 | 3920 | 2950 |
| Хлориды | 300 | 5869,4160 | 4417,0350 | 3357,4800 | 2526,6750 | 2533,1040 | 1906,2900 | 11760 | 8850 |
| Аммоний солевой | 0,5 | 9,7824 | 7,3617 | 5,5958 | 4,2111 | 4,2218 | 3,1772 | 19,6 | 14,75 |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 1,5652 | 1,1779 | 0,8953 | 0,6738 | 0,6755 | 0,5083 | 3,136 | 2,36 |
| Нитраты (NO3-) | 38,1 | 745,4158 | 560,9634 | 426,4000 | 320,8877 | 321,7042 | 242,0988 | 1493,52 | 1123,95 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,175 | 3,4238 | 2,5766 | 1,9585 | 1,4739 | 1,4776 | 1,1120 | 6,86 | 5,1625 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,9782 | 0,7362 | 0,5596 | 0,4211 | 0,4222 | 0,3177 | 1,96 | 1,475 |
| Железо общ. | 0,1 | 1,9565 | 1,4723 | 1,1192 | 0,8422 | 0,8444 | 0,6354 | 3,92 | 2,95 |
| Медь | 0,001 | 0,0196 | 0,0147 | 0,0112 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0064 | 0,0392 | 0,0295 |
| Цинк | 0,008 | 0,1565 | 0,1178 | 0,0895 | 0,0674 | 0,0675 | 0,0508 | 0,3136 | 0,236 |
| Никель | 0,01 | 0,1956 | 0,1472 | 0,1119 | 0,0842 | 0,0844 | 0,0635 | 0,392 | 0,295 |
| Свинец | 0,006 | 0,1174 | 0,0883 | 0,0671 | 0,0505 | 0,0507 | 0,0381 | 0,2352 | 0,177 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,9782 | 0,7362 | 0,5596 | 0,4211 | 0,4222 | 0,3177 | 1,96 | 1,475 |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 1,3695 | 1,0306 | 0,7834 | 0,5896 | 0,5911 | 0,4448 | 2,744 | 2,065 |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,3913 | 0,2945 | 0,2238 | 0,1684 | 0,1689 | 0,1271 | 0,784 | 0,59 |
| Магний | 40 | 782,5888 | 588,9380 | 447,6640 | 336,8900 | 337,7472 | 254,1720 | 1568 | 1180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций | 132,47 | 2591,7385 | 1950,4154 | 1482,5513 | 1115,6955 | 1118,5343 | 841,7541 | 5192,824 | 3907,865 |
| Взвешенные в-ва | 40 | 782,5888 | 588,9380 | 447,6640 | 336,8900 | 337,7472 | 254,1720 | 1568 | 1180 |
| СПАВ | 0,191 | 3,7369 | 2,8122 | 2,1376 | 1,6086 | 1,6127 | 1,2137 | 7,4872 | 5,6345 |
| Фенол | 0,001 | 0,0196 | 0,0147 | 0,0112 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0064 | 0,0392 | 0,0295 |

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 39200 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 29500 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 39200 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 29500 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 39200 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 29500 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Кума | млн. м3 | 565 | 34,6 |

Нормативы допустимого воздействия

по ВХУ 07.01.004 - Подкумок от истока до г. Кисловодска

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Подкумок |
| Код водного объекта | КАС/КУМА/564 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 43°56'32" Е 42°44'48" N 43°49'04" Е 42°50'47" N 43°49'17" Е 42°39'52" N 43°37'56" Е 42°27'01" N 43°48'05" Е 42°11'16" N 43°58'49" Е 42°26'22" |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты по ВХУ 07.01.004 Подкумок от истока до г. Кисловодска

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3,0 | 8,6220 | 1,6769 | 6,3526 | 1,2355 | 3,5354 | 0,6876 | 18,51 | 3,6 |
| Сухой остаток | 879,5 | 2527,6707 | 491,6053 | 1862,3799 | 362,2133 | 1036,4644 | 201,5814 | 5426,515 | 1055,4 |
| Сульфаты | 100 | 287,3986 | 55,8960 | 211,7544 | 41,1840 | 117,8470 | 22,9200 | 617 | 120 |
| Хлориды | 280 | 804,7161 | 156,5088 | 592,9123 | 115,3152 | 329,9716 | 64,1760 | 1727,6 | 336 |
| Аммоний солевой | 0,48 | 1,3795 | 0,2683 | 1,0164 | 0,1977 | 0,5657 | 0,1100 | 2,9616 | 0,576 |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 0,2299 | 0,0447 | 0,1694 | 0,0329 | 0,0943 | 0,0183 | 0,4936 | 0,096 |
| Нитраты (NO3-) | 32,0 | 91,9676 | 17,8867 | 67,7614 | 13,1789 | 37,7110 | 7,3344 | 197,44 | 38,4 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,2 | 0,5748 | 0,1118 | 0,4235 | 0,0824 | 0,2357 | 0,0458 | 1,234 | 0,24 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,1437 | 0,0279 | 0,1059 | 0,0206 | 0,0589 | 0,0115 | 0,3085 | 0,06 |
| Железо общ. | 0,1 | 0,2874 | 0,0559 | 0,2118 | 0,0412 | 0,1178 | 0,0229 | 0,617 | 0,12 |
| Медь | 0,001 | 0,0029 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,00617 | 0,0012 |
| Цинк | 0,008 | 0,0230 | 0,0045 | 0,0169 | 0,0033 | 0,0094 | 0,0018 | 0,04936 | 0,0096 |
| Никель | 0,01 | 0,0287 | 0,0056 | 0,0212 | 0,0041 | 0,0118 | 0,0023 | 0,0617 | 0,012 |
| Свинец | 0,006 | 0,0172 | 0,0034 | 0,0127 | 0,0025 | 0,0071 | 0,0014 | 0,03702 | 0,0072 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,1437 | 0,0279 | 0,1059 | 0,0206 | 0,0589 | 0,0115 | 0,3085 | 0,06 |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 0,2012 | 0,0391 | 0,1482 | 0,0288 | 0,0825 | 0,0160 | 0,4319 | 0,084 |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,0575 | 0,0112 | 0,0424 | 0,0082 | 0,0236 | 0,0046 | 0,1234 | 0,024 |
| Магний | 40,0 | 114,9594 | 22,3584 | 84,7018 | 16,4736 | 47,1388 | 9,1680 | 246,8 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций | 128,02 | 367,9277 | 71,5581 | 271,0880 | 52,7238 | 150,8677 | 29,3422 | 789,8834 | 153,624 |
| Взвешенные в-ва | 40,0 | 114,9594 | 22,3584 | 84,7018 | 16,4736 | 47,1388 | 9,1680 | 246,8 | 48 |
| СПАВ | 0,190 | 0,5461 | 0,1062 | 0,4023 | 0,0782 | 0,2239 | 0,0435 | 1,1723 | 0,228 |
| Фенол | 0,001 | 0,0029 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,00617 | 0,0012 |

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 6170 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 1200 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 6170 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 1200 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 6170 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 1200 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Подкумок ВХУ 07.01.004 | млн. м3 | 100 | 32,94 |

Нормативы допустимого воздействия

по ВХУ 07.01.005 - Подкумок от г. Кисловодска до устья

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Подкумок |
| Код водного объекта | КАС/КУМА/564 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 44°12'27" Е 43°29'49" N 43°52'02" Е 42°54'18" N 43°48'44" Е 42°56'45" N 43°49'04" Е 42°50'47" N 43°56'32" Е 42°44'48" N 43°58'49" Е 42°26'22" |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты по ВХУ 07.01.005 Подкумок от г. Кисловодска до устья

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3 | 115,4624 | 80,7690 | 93,8027 | 65,6175 | 69,4949 | 48,6135 | 278,76 | 195 |
| Сухой остаток | 866,1 | 33333,996 | 23318,01 | 27080,85 | 18943,77 | 20063,1684 | 14034,7175 | 80478,012 | 56296,5 |
| Сульфаты | 100,0 | 3848,7464 | 2692,3000 | 3126,7580 | 2187,2500 | 2316,4956 | 1620,4500 | 9292 | 6500 |
| Хлориды | 300,0 | 11546,2392 | 8076,9000 | 9380,2740 | 6561,7500 | 6949,4868 | 4861,3500 | 27876 | 19500 |
| Аммоний солевой | 0,48 | 18,4740 | 12,9230 | 15,0084 | 10,4988 | 11,1192 | 7,7782 | 44,6016 | 31,2 |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 3,0790 | 2,1538 | 2,5014 | 1,7498 | 1,8532 | 1,2964 | 7,4336 | 5,2 |
| Нитраты (NO3-) | 33,42 | 1286,2510 | 899,7667 | 1044,9625 | 730,9790 | 774,1728 | 541,5544 | 3105,3864 | 2172,3 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,20 | 7,6975 | 5,3846 | 6,2535 | 4,3745 | 4,6330 | 3,2409 | 18,584 | 13 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 1,9244 | 1,3462 | 1,5634 | 1,0936 | 1,1582 | 0,8102 | 4,646 | 3,25 |
| Железо общ. | 0,10 | 3,8487 | 2,6923 | 3,1268 | 2,1873 | 2,3165 | 1,6205 | 9,292 | 6,5 |
| Медь | 0,001 | 0,0385 | 0,0269 | 0,0313 | 0,0219 | 0,0232 | 0,0162 | 0,09292 | 0,065 |
| Цинк | 0,01 | 0,3849 | 0,2692 | 0,3127 | 0,2187 | 0,2316 | 0,1620 | 0,9292 | 0,65 |
| Никель | 0,01 | 0,3849 | 0,2692 | 0,3127 | 0,2187 | 0,2316 | 0,1620 | 0,9292 | 0,65 |
| Свинец | 0,006 | 0,2309 | 0,1615 | 0,1876 | 0,1312 | 0,1390 | 0,0972 | 0,55752 | 0,39 |
| Мышьяк | 0,05 | 1,9244 | 1,3462 | 1,5634 | 1,0936 | 1,1582 | 0,8102 | 4,646 | 3,25 |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 2,6941 | 1,8846 | 2,1887 | 1,5311 | 1,6215 | 1,1343 | 6,5044 | 4,55 |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,7697 | 0,5385 | 0,6254 | 0,4375 | 0,4633 | 0,3241 | 1,8584 | 1,3 |
| Магний | 40,0 | 1539,4986 | 1076,9200 | 1250,7032 | 874,9000 | 926,5982 | 648,1800 | 3716,8 | 2600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций | 126,1 | 4853,2692 | 3394,9903 | 3942,8418 | 2758,1223 | 2921,1010 | 2043,3875 | 11717,212 | 8196,5 |
| Взвешенные в-ва | 40,0 | 1539,4986 | 1076,9200 | 1250,7032 | 874,9000 | 926,5982 | 648,1800 | 3716,8 | 2600 |
| СПАВ | 0,2 | 7,6975 | 5,3846 | 6,2535 | 4,3745 | 4,6330 | 3,2409 | 18,584 | 13 |
| Фенол | 0,001 | 0,0385 | 0,0269 | 0,0313 | 0,0219 | 0,0232 | 0,0162 | 0,09292 | 0,065 |

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 92920 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 65000 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 92920 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 65000 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 92920 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 65000 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Подкумок ВХУ 07.01.004 | млн. м3 | 0 | 32,94 |

Нормативы допустимого воздействия

# по ВХУ 07.01.006 - Кума от впадения  р. Подкумок до Отказненского г/у

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Кума |
| Код водного объекта | КАС/КУМА |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 44°18'03" Е 43°51'38" N 44°17'30" Е 43°53'26" N 44°01'29" Е 43°38'52" N 43°50'26" Е 42°02'05" N 43°51'17" Е 43°22'08" N 43°48'44" Е 42°56'45" N 43°52'02" Е 42°54'18" N 44°12'27" Е 43°29'49" N 44°33'29" Е 42°32'13" N 44°31'46" Е 42°37'35" |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты по ВХУ 07.01.006 Кума от впадения  р. Подкумок до Отказненского г/у

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3 | 9,1750 | 4,0499 | 9,0035 | 3,9742 | 1,5315 | 0,6760 | 19,71 | 8,70 |
| Сухой остаток | 918,45 | 2808,92 | 1239,86 | 2756,42 | 1216,68 | 468,85 | 206,95 | 6034,20 | 2663,498 |
| Сульфаты | 100,00 | 305,8335 | 134,9950 | 300,1176 | 132,4720 | 51,0489 | 22,5330 | 657 | 290 |
| Хлориды | 300,00 | 917,5005 | 404,9850 | 900,3528 | 397,4160 | 153,1467 | 67,5990 | 1971 | 870 |
| Аммоний солевой | 0,50 | 1,5292 | 0,6750 | 1,5006 | 0,6624 | 0,2552 | 0,1127 | 3,285 | 1,45 |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 0,2447 | 0,1080 | 0,2401 | 0,1060 | 0,0408 | 0,0180 | 0,5256 | 0,232 |
| Нитраты (NO3-) | 37,88 | 115,8220 | 51,1239 | 113,6573 | 50,1684 | 19,3327 | 8,5335 | 248,81 | 109,82 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,200 | 0,6117 | 0,2700 | 0,6002 | 0,2649 | 0,1021 | 0,0451 | 1,314 | 0,58 |
| Нефтепродукты | 0,050 | 0,1529 | 0,0675 | 0,1501 | 0,0662 | 0,0255 | 0,0113 | 0,3285 | 0,145 |
| Железо общ. | 0,100 | 0,3058 | 0,1350 | 0,3001 | 0,1325 | 0,0510 | 0,0225 | 0,657 | 0,29 |
| Медь | 0,001 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0002 | 0,00657 | 0,0029 |
| Цинк | 0,01 | 0,0306 | 0,0135 | 0,0300 | 0,0132 | 0,0051 | 0,0023 | 0,0657 | 0,029 |
| Никель | 0,01 | 0,0306 | 0,0135 | 0,0300 | 0,0132 | 0,0051 | 0,0023 | 0,0657 | 0,029 |
| Свинец | 0,006 | 0,0184 | 0,0081 | 0,0180 | 0,0079 | 0,0031 | 0,0014 | 0,03942 | 0,0174 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,1529 | 0,0675 | 0,1501 | 0,0662 | 0,0255 | 0,0113 | 0,3285 | 0,145 |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 0,2141 | 0,0945 | 0,2101 | 0,0927 | 0,0357 | 0,0158 | 0,4599 | 0,203 |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,0612 | 0,0270 | 0,0600 | 0,0265 | 0,0102 | 0,0045 | 0,1314 | 0,058 |
| Магний | 40,0 | 122,3334 | 53,9980 | 120,0470 | 52,9888 | 20,4196 | 9,0132 | 262,8 | 116 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций | 180,0 | 550,5003 | 242,9910 | 540,2117 | 238,4496 | 91,8880 | 40,5594 | 1182,6 | 522 |
| Взвешенные в-ва | 40,0 | 122,3334 | 53,9980 | 120,0470 | 52,9888 | 20,4196 | 9,0132 | 262,8 | 116 |
| СПАВ | 0,20 | 0,6117 | 0,2700 | 0,6002 | 0,2649 | 0,1021 | 0,0451 | 1,314 | 0,58 |
| Фенол | 0,001 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0002 | 0,00657 | 0,0029 |

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 6570 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 2900 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 6570 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 2900 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 65700 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 2900 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Кума ВХУ 07.01.006 | млн. м3 | 508 | 17,39 |

Нормативы допустимого воздействия

# по ВХУ 07.01.007 - Кума от Отказненского г/у до г. Зеленокумск

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Кума |
| Код водного объекта | КАС/КУМА |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 44°26'10" Е 43°53'35" N 44°24'25" Е 43°56'02" N 44°17'30" Е 43°53'26" N 44°18'03" Е 43°51'38" N 44°31'46" Е 42°37'35" N 44°43'28" Е 42°48'01" |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты для ВХУ 07.01.007 Кума от Отказненского г/у до г. Зеленокумск

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3,00 | 9,6113 | 0,0692 | 8,1825 | 0,0589 | 0,9563 | 0,0069 | 18,75 | 0,135 |
| Сухой остаток | 915,74 | 2933,8020 | 21,1234 | 2497,6809 | 17,9833 | 291,8921 | 2,1016 | 5723,375 | 41,2083 |
| Сульфаты | 100,0 | 320,3750 | 2,3067 | 272,7500 | 1,9638 | 31,8750 | 0,2295 | 625 | 4,50 |
| Хлориды | 300,0 | 961,1250 | 6,9201 | 818,2500 | 5,8914 | 95,6250 | 0,6885 | 1875 | 13,50 |
| Аммоний солевой | 0,380 | 1,2174 | 0,0088 | 1,0365 | 0,0075 | 0,1211 | 0,0009 | 2,375 | 0,0171 |
| Нитриты (NO2-) | 0,0712 | 0,2281 | 0,0016 | 0,1942 | 0,0014 | 0,0227 | 0,0002 | 0,445 | 0,003204 |
| Нитраты (NO3-) | 40,0 | 128,1500 | 0,9227 | 109,1000 | 0,7855 | 12,7500 | 0,0918 | 250 | 1,80 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,20 | 0,6408 | 0,0046 | 0,5455 | 0,0039 | 0,0638 | 0,0005 | 1,25 | 0,009 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,1602 | 0,0012 | 0,1364 | 0,00098 | 0,0159 | 0,0001 | 0,3125 | 0,00225 |
| Железо общ. | 0,10 | 0,3204 | 0,0023 | 0,2728 | 0,00196 | 0,0319 | 0,0002 | 0,625 | 0,0045 |
| Медь | 0,001 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0027 | 0,00002 | 0,0003 | 0,000002 | 0,00625 | 0,000045 |
| Цинк | 0,01 | 0,0320 | 0,0002 | 0,0273 | 0,00020 | 0,0032 | 0,000023 | 0,0625 | 0,00045 |
| Никель | 0,01 | 0,0320 | 0,0002 | 0,0273 | 0,00020 | 0,0032 | 0,000023 | 0,0625 | 0,00045 |
| Свинец | 0,006 | 0,0192 | 0,0001 | 0,0164 | 0,00012 | 0,0019 | 0,000014 | 0,0375 | 0,00027 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,1602 | 0,0012 | 0,1364 | 0,00098 | 0,0159 | 0,0001 | 0,3125 | 0,00225 |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 0,2243 | 0,0016 | 0,1909 | 0,0014 | 0,0223 | 0,0002 | 0,4375 | 0,00315 |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,0641 | 0,0005 | 0,0546 | 0,0004 | 0,0064 | 0,0000 | 0,125 | 0,0009 |
| Магний | 40,0 | 128,1500 | 0,9227 | 109,1000 | 0,7855 | 12,7500 | 0,0918 | 250 | 1,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций | 166,67 | 533,9690 | 3,8446 | 454,5924 | 3,2731 | 53,1261 | 0,3825 | 1041,6875 | 7,50015 |
| Взвешенные в-ва | 40,0 | 128,1500 | 0,9227 | 109,1000 | 0,7855 | 12,7500 | 0,0918 | 250 | 1,8 |
| СПАВ | 0,20 | 0,6408 | 0,0046 | 0,5455 | 0,0039 | 0,0638 | 0,0005 | 1,25 | 0,009 |
| Фенол | 0,001 | 0,0032 | 0,000023 | 0,0027 | 0,000020 | 0,0003 | 0,000002 | 0,00625 | 0,000045 |

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 6250 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 45 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 6250 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 45 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 6250 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 45 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Кума ВХУ 07.01.007 | млн. м3 | 452 | 34,0 |

Нормативы допустимого воздействия

# по ВХУ 07.01.008 - Кума от г. Зеленокумска до впадения р. Мокрая Буйвола

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Кума |
| Код водного объекта | КАС/КУМА |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 44°47'27" Е 44°12'06" N 44°44'03" Е 44°18'04" N 44°24'25" Е 43°56'02" N 44°26'10" Е 43°53'35" N 44°43'28" Е 42°48'01" N 44°55'50" Е 42°56'38" |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты по ВХУ 07.01.008 Кума от г. Зеленокумска до впадения р. Мокрая Буйвола

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр*, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3 | 60,276 | - | 44,016 | - | 6,468 | - | 110,76 | - |
| Сухой остаток | 909,2 | 18267,523 | - | 13339,790 | - | 1960,352 | - | 33567,664 | - |
| Сульфаты | 100,0 | 2009,186 | - | 1467,201 | - | 215,613 | - | 3692 | - |
| Хлориды | 289,20 | 5810,567 | - | 4243,145 | - | 623,552 | - | 10677,264 | - |
| Аммоний солевой | 0,50 | 10,046 | - | 7,336 | - | 1,078 | - | 18,46 | - |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 1,607 | - | 1,174 | - | 0,172 | - | 2,9536 | - |
| Нитраты (NO3-) | 40,0 | 803,675 | - | 586,880 | - | 86,245 | - | 1476,8 | - |
| Фосфаты (РО43-) | 0,18 | 3,617 | - | 2,641 | - | 0,388 | - | 6,6456 | - |
| Нефтепродукты | 0,05 | 1,005 | - | 0,734 | - | 0,108 | - | 1,846 | - |
| Железо общ. | 0,1 | 2,009 | - | 1,467 | - | 0,216 | - | 3,692 | - |
| Медь | 0,001 | 0,020 | - | 0,015 | - | 0,002 | - | 0,03692 | - |
| Цинк | 0,01 | 0,201 | - | 0,147 | - | 0,022 | - | 0,3692 | - |
| Никель | 0,01 | 0,201 | - | 0,147 | - | 0,022 | - | 0,3692 | - |
| Свинец | 0,006 | 0,121 | - | 0,088 | - | 0,013 | - | 0,22152 | - |
| Мышьяк | 0,05 | 1,005 | - | 0,734 | - | 0,108 | - | 1,846 | - |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 1,406 | - | 1,027 | - | 0,151 | - | 2,5844 | - |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,402 | - | 0,293 | - | 0,043 | - | 0,7384 | - |
| Магний | 40,0 | 803,675 | - | 586,880 | - | 86,245 | - | 1476,8 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций | 178,58 | 3588,005 | - | 2620,127 | - | 385,041 | - | 6593,1736 | - |
| Взвешенные в-ва | 40 | 803,675 | - | 586,880 | - | 86,245 | - | 1476,8 | - |
| СПАВ | 0,2 | 4,018 | - | 2,934 | - | 0,431 | - | 7,384 | - |
| Фенол | 0,001 | 0,020 | - | 0,015 | - | 0,002 | - | 0,03692 | - |

* - управляемые источники загрязнения отсутствуют

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 36920 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 36920 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 36920 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Кума ВХУ 07.01.008 | млн. м3 | 302 | 102,08 |

Нормативы допустимого воздействия

по ВХУ 07.01.009 - Мокрая Буйвола

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Мокрая Буйвола |
| Код водного объекта | КАС/КУМА/301 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 44°47'27" Е 44°122'06" N 44°55'50" Е 42°56'38" N 45°19'26" Е 43°28'45" N 45°12'29" Е 43°48'08" |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты для ВХУ 07.01.009 Мокрая Буйвола

# -  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр*, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3,00 | 5,330 | - | 2,404 | - | 1,956 | - | 9,69 | - |
| Сухой остаток | 1000,0 | 1776,500 | - | 801,363 | - | 652,137 | - | 3230 | - |
| Сульфаты | 100,00 | 177,650 | - | 80,136 | - | 65,214 | - | 323 | - |
| Хлориды | 300,00 | 532,950 | - | 240,409 | - | 195,641 | - | 969 | - |
| Аммоний солевой | 0,500 | 0,888 | - | 0,401 | - | 0,326 | - | 1,615 | - |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 0,142 | - | 0,064 | - | 0,052 | - | 0,2584 | - |
| Нитраты (NO3-) | 40,00 | 71,060 | - | 32,055 | - | 26,085 | - | 129,2 | - |
| Фосфаты (РО43-) | 0,200 | 0,355 | - | 0,160 | - | 0,130 | - | 0,646 | - |
| Нефтепродукты | 0,050 | 0,089 | - | 0,040 | - | 0,033 | - | 0,1615 | - |
| Железо общ. | 0,100 | 0,178 | - | 0,080 | - | 0,065 | - | 0,323 | - |
| Медь | 0,001 | 0,002 | - | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,00323 | - |
| Цинк | 0,010 | 0,018 | - | 0,008 | - | 0,007 | - | 0,0323 | - |
| Никель | 0,0100 | 0,018 | - | 0,008 | - | 0,007 | - | 0,0323 | - |
| Свинец | 0,0060 | 0,011 | - | 0,005 | - | 0,004 | - | 0,01938 | - |
| Мышьяк | 0,0500 | 0,089 | - | 0,040 | - | 0,033 | - | 0,1615 | - |
| Хром (Cr3+) | 0,0700 | 0,124 | - | 0,056 | - | 0,046 | - | 0,2261 | - |
| Хром (Cr6+) | 0,0200 | 0,036 | - | 0,016 | - | 0,013 | - | 0,0646 | - |
| Магний | 40,00 | 71,060 | - | 32,055 | - | 26,085 | - | 129,2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций | 180,00 | 319,770 | - | 144,245 | - | 117,385 | - | 581,4 | - |
| Взвешенные в-ва | 40,00 | 71,060 | - | 32,055 | - | 26,085 | - | 129,2 | - |
| СПАВ | 0,200 | 0,355 | - | 0,160 | - | 0,130 | - | 0,646 | - |
| Фенол | 0,0010 | 0,002 | - | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,00323 | - |

* - управляемые источники загрязнения отсутствуют

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 3230 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 3230 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 3230 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Мокрая Буйвола ВХУ 07.01.009 | млн. м3 | 0 | 11,89 |

Нормативы допустимого воздействия

# по ВХУ 07.01.010 - Кума от впадения р. Мокрая Буйвола до устья

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Кума |
| Код водного объекта | КАС/КУМА |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 44°44'24" Е 46°58'06" N 44°28'47" Е 46°46'46" N 44°48'51" Е 45°39'09" N 44°44'03" Е 44°18'04" N 44°47'27" Е 44°12'06" N 45°12'29" Е 43°48'08" N 45°12'54" Е 45°22'08" N 45°22'28" Е 45°25'51" N 45°03'45" Е 47°03'11" N 44°58'35" Е 47°16'02" |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты для ВХУ 07.01.010 Кума от впадения р. Мокрая Буйвола до устья

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3 | 40,313 | 5,4732 | 19,352 | 2,6274 | 4,364 | 0,5925 | 64,0287 | 8,6930 |
| Сухой остаток | 1000 | 13437,576 | 1824,3900 | 6450,720 | 875,8000 | 1454,616 | 197,4900 | 21342,9120 | 2897,6800 |
| Сульфаты | 100 | 1343,758 | 182,4390 | 645,072 | 87,5800 | 145,462 | 19,7490 | 2134,2912 | 289,7680 |
| Хлориды | 300 | 4031,273 | 547,3170 | 1935,216 | 262,7400 | 436,385 | 59,2470 | 6402,8736 | 869,3040 |
| Аммоний солевой | 0,5 | 6,719 | 0,9122 | 3,225 | 0,4379 | 0,727 | 0,0987 | 10,6715 | 1,4488 |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 1,075 | 0,1460 | 0,516 | 0,0701 | 0,116 | 0,0158 | 1,7074 | 0,2318 |
| Нитраты (NO3-) | 40 | 537,503 | 72,9756 | 258,029 | 35,0320 | 58,185 | 7,8996 | 853,7165 | 115,9072 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,2 | 2,688 | 0,3649 | 1,290 | 0,1752 | 0,291 | 0,0395 | 4,2686 | 0,5795 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,672 | 0,09122 | 0,323 | 0,04379 | 0,073 | 0,0099 | 1,0671 | 0,1449 |
| Железо общ. | 0,1 | 1,344 | 0,18244 | 0,645 | 0,08758 | 0,145 | 0,0197 | 2,1343 | 0,2898 |
| Медь | 0,001 | 0,013 | 0,00182 | 0,006 | 0,00088 | 0,001 | 0,000197 | 0,0213 | 0,0029 |
| Цинк | 0,01 | 0,134 | 0,01824 | 0,065 | 0,00876 | 0,015 | 0,001975 | 0,2134 | 0,0290 |
| Никель | 0,01 | 0,134 | 0,01824 | 0,065 | 0,00876 | 0,015 | 0,001975 | 0,2134 | 0,0290 |
| Свинец | 0,006 | 0,081 | 0,01095 | 0,039 | 0,00525 | 0,009 | 0,001185 | 0,1281 | 0,0174 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,672 | 0,0912 | 0,323 | 0,04379 | 0,073 | 0,0099 | 1,0671 | 0,1449 |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 0,941 | 0,1277 | 0,452 | 0,0613 | 0,102 | 0,0138 | 1,4940 | 0,2028 |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,269 | 0,0365 | 0,129 | 0,0175 | 0,029 | 0,0039 | 0,4269 | 0,0580 |
| Магний | 40 | 537,503 | 72,9756 | 258,029 | 35,0320 | 58,185 | 7,8996 | 853,7165 | 115,9072 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций | 180 | 2418,764 | 328,3902 | 1161,130 | 157,6440 | 261,831 | 35,5482 | 3841,7242 | 521,5824 |
| Взвешенные в-ва | 40 | 537,503 | 72,9756 | 258,029 | 35,0320 | 58,185 | 7,8996 | 853,7165 | 115,9072 |
| СПАВ | 0,2 | 2,688 | 0,3649 | 1,290 | 0,1752 | 0,291 | 0,0395 | 4,2686 | 0,5795 |
| Фенол | 0,001 | 0,013 | 5,4732 | 0,006 | 0,000876 | 0,001 | 0,000197 | 0,0213 | 0,0029 |

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 21360 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 2900 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 21360 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 2900 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 21360 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 2900 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | БОЕ |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Кума ВХУ 07.01.010 | млн. м3 | 0 | 435,74 |

Нормативы допустимого воздействия

# по ВХУ 07.01.00.011 - Сухая Кума

# 1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Сухая Кума |
| Код водного объекта | КАС/С.КУМА |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 44°21'42" Е 46°25'51" N 44°33'35" Е 45°14'50" N 44°23'37" Е 44°47'43" N 44°01'29" Е 43°38'52" N 44°17'30" Е 43°53'26" N 44°24'25" Е 43°56'02" N 44°44'03" Е 44°18'04" N 45°22'28" Е 45°25'51" N 44°48'51" Е 45°39'09" N 44°28'47" Е 46°46'46" |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты для ВХУ 07.01.00.011 Сухая Кума

# -  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр*, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3 | 65,093 | - | 28,691 | - | 3,806 | - | 97,5900 | - |
| Сухой остаток | 1000 | 21697,510 | - | 9563,820 | - | 1268,670 | - | 32530,0000 | - |
| Сульфаты | 100 | 2169,751 | - | 956,382 | - | 126,867 | - | 3253,0000 | - |
| Хлориды | 300 | 6509,253 | - | 2869,146 | - | 380,601 | - | 9759,0000 | - |
| Аммоний солевой | 0,5 | 10,849 | - | 4,782 | - | 0,634 | - | 16,2650 | - |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 1,736 | - | 0,765 | - | 0,101 | - | 2,6024 | - |
| Нитраты (NO3-) | 40 | 867,900 | - | 382,553 | - | 50,747 | - | 1301,2000 | - |
| Фосфаты (РО43-) | 0,2 | 4,340 | - | 1,913 | - | 0,254 | - | 6,5060 | - |
| Нефтепродукты | 0,05 | 1,085 | - | 0,478 | - | 0,063 | - | 1,6265 | - |
| Железо общ. | 0,1 | 2,170 | - | 0,956 | - | 0,127 | - | 3,2530 | - |
| Медь | 0,001 | 0,022 | - | 0,010 | - | 0,001 | - | 0,0325 | - |
| Цинк | 0,01 | 0,217 | - | 0,096 | - | 0,013 | - | 0,3253 | - |
| Никель | 0,01 | 0,217 | - | 0,096 | - | 0,013 | - | 0,3253 | - |
| Свинец | 0,006 | 0,130 | - | 0,057 | - | 0,008 | - | 0,1952 | - |
| Мышьяк | 0,05 | 1,085 | - | 0,478 | - | 0,063 | - | 1,6265 | - |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 1,519 | - | 0,669 | - | 0,089 | - | 2,2771 | - |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,434 | - | 0,191 | - | 0,025 | - | 0,6506 | - |
| Магний | 40 | 867,900 | - | 382,553 | - | 50,747 | - | 1301,2000 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций | 180 | 3905,552 | - | 1721,488 | - | 228,361 | - | 5855,4000 | - |
| Взвешенные в-ва | 40 | 867,900 | - | 382,553 | - | 50,747 | - | 1301,2000 | - |
| СПАВ | 0,2 | 4,340 | - | 1,913 | - | 0,254 | - | 6,5060 | - |
| Фенол | 0,001 | 0,022 | - | 0,010 | - | 0,001 | - | 0,0325 | - |

* - управляемые источники загрязнения отсутствуют

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 32530 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 32530 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 32530 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Сухая Кума ВХУ 07.01.011 | млн. м3 | 0 | 320,31 |

Нормативы допустимого воздействия

# по ВХУ 07.01.00.012 – Кура

# 1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Кура |
| Код водного объекта | КАС/КУРА |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 44°21'42" Е 46°25'51" N 44°33'35" Е 45°14'50" N 44°23'37" Е 44°47'43" N 44°01'29" Е 43°38'52" N 44°17'30" Е 43°53'26" N 44°24'25" Е 43°56'02" N 44°44'03" Е 44°18'04" N 45°22'28" Е 45°25'51" N 44°48'51" Е 45°39'09" N 44°28'47" Е 46°46'46" |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты для ВХУ 07.01.00.012 – Кура

# -  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр*, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3,0000 | 7,735 | - | 3,774 | - | 1,781 | - | 13,29 | - |
| Сухой остаток | 800,0000 | 2062,608 | - | 1006,496 | - | 474,896 | - | 3544,00 | - |
| Сульфаты | 100,0000 | 257,826 | - | 125,812 | - | 59,362 | - | 443,00 | - |
| Хлориды | 300,0000 | 773,478 | - | 377,436 | - | 178,086 | - | 1329,00 | - |
| Аммоний солевой | 0,3446 | 0,888 | - | 0,434 | - | 0,205 | - | 1,527 | - |
| Нитриты (NO2-) | 0,0440 | 0,113 | - | 0,055 | - | 0,026 | - | 0,1949 | - |
| Нитраты (NO3-) | 6,8670 | 17,705 | - | 8,640 | - | 4,076 | - | 30,421 | - |
| Фосфаты (РО43-) | 0,1800 | 0,464 | - | 0,226 | - | 0,107 | - | 0,7974 | - |
| Нефтепродукты | 0,0500 | 0,129 | - | 0,063 | - | 0,030 | - | 0,2215 | - |
| Железо общ. | 0,1000 | 0,258 | - | 0,126 | - | 0,059 | - | 0,4430 | - |
| Медь | 0,0010 | 0,003 | - | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,0044 | - |
| Цинк | 0,01 | 0,026 | - | 0,013 | - | 0,006 | - | 0,0443 | - |
| Никель | 0,0100 | 0,026 | - | 0,013 | - | 0,006 | - | 0,0443 | - |
| Свинец | 0,0060 | 0,015 | - | 0,008 | - | 0,004 | - | 0,0266 | - |
| Мышьяк | 0,0500 | 0,129 | - | 0,063 | - | 0,030 | - | 0,2215 | - |
| Хром (Cr3+) | 0,0700 | 0,180 | - | 0,088 | - | 0,042 | - | 0,3101 | - |
| Хром (Cr6+) | 0,01400 | 0,036 | - | 0,018 | - | 0,008 | - | 0,0620 | - |
| Магний | 30,4355 | 78,471 | - | 38,292 | - | 18,067 | - | 134,83 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций | 121,9330 | 314,375 | - | 153,406 | - | 72,382 | - | 540,16 | - |
| Взвешенные в-ва | 40,0000 | 103,130 | - | 50,325 | - | 23,745 | - | 177,20 | - |
| СПАВ | 0,1600 | 0,413 | - | 0,201 | - | 0,095 | - | 0,709 | - |
| Фенол | 0,0010 | 0,003 | - | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,0044 | - |

* - управляемые источники загрязнения отсутствуют

# -  по привносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 4430 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 4430 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 4430 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Кура ВХУ 07.01.012 | млн. м3 | 0 | 514,92 |

# Нормативы допустимого воздействия

# по ВХУ 07.01.00.013 - Водные объекты междуречья Терека и Сухой Кумы

# 1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.01.00 реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Междуречье Терека и Сухой Кумы |
| Код водного объекта | КАС/КУМА, КАС/ТЕРЕК |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 44°21'42" Е 46°25'51" N 43°58'42" Е 46°18'40" N 43°55'42" Е 45°37'58" N 44°06'47" Е 45°29'05" N 44°23'37" Е 44°47'43" N 44°33'35" Е 44°14'50" |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты по ВХУ 07.01.00.013 - Водные объекты междуречья Терека и Сухой Кумы

# -  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр*, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр*, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3,0 | 68,487 | - | 33,578 | - | 8,755 | - | 110,82 | - |
| Сухой остаток | 1000,000 | 18263,136 | - | 8954,256 | - | 2334,608 | - | 29552,00 | - |
| Сульфаты | 100,000 | 2282,892 | - | 1119,282 | - | 291,826 | - | 3694,00 | - |
| Хлориды | 300,000 | 6848,676 | - | 3357,846 | - | 875,478 | - | 11082,00 | - |
| Аммоний солевой | 0,500 | 7,867 | - | 3,857 | - | 1,006 | - | 12,72952 | - |
| Нитриты (NO2-) | 0,080 | 1,004 | - | 0,492 | - | 0,128 | - | 1,62536 | - |
| Нитраты (NO3-) | 40,000 | 156,766 | - | 76,861 | - | 20,040 | - | 253,667 | - |
| Фосфаты (РО43-) | 0,200 | 4,109 | - | 2,015 | - | 0,525 | - | 6,6492 | - |
| Нефтепродукты | 0,050 | 1,141 | - | 0,560 | - | 0,146 | - | 1,847 | - |
| Железо общ. | 0,100 | 2,283 | - | 1,119 | - | 0,292 | - | 3,694 | - |
| Медь | 0,0010 | 0,023 | - | 0,011 | - | 0,003 | - | 0,03694 | - |
| Цинк | 0,010 | 0,228 | - | 0,112 | - | 0,029 | - | 0,3694 | - |
| Никель | 0,010 | 0,228 | - | 0,112 | - | 0,029 | - | 0,3694 | - |
| Свинец | 0,006 | 0,137 | - | 0,067 | - | 0,018 | - | 0,22164 | - |
| Мышьяк | 0,050 | 1,141 | - | 0,560 | - | 0,146 | - | 1,847 | - |
| Хром (Cr3+) | 0,07 | 1,598 | - | 0,783 | - | 0,204 | - | 2,5858 | - |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,320 | - | 0,157 | - | 0,041 | - | 0,51716 | - |
| Магний | 40,0 | 694,810 | - | 340,659 | - | 88,819 | - | 1124,287 | - |
| Кальций | 180,000 | 2783,599 | - | 1364,774 | - | 355,832 | - | 4504,205 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Взвешенные в-ва | 40,000 | 913,157 | - | 447,713 | - | 116,730 | - | 1477,6 | - |
| СПАВ | 0,200 | 3,653 | - | 1,791 | - | 0,467 | - | 5,9104 | - |
| Фенол | 0,0010 | 0,023 | - | 0,011 | - | 0,00292 | - | 0,03694 | - |

# * управляемые ичточника загрязнения отсутствуют

# -  по привносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 36940 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 36940 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 36940 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Междуречье Терека и Сухой Кумы ВХУ 07.01.013 | млн. м3 | 0 (из каналов) | 203,65 |

Срок действия нормативов допустимого воздействия на водные объекты бассейна  реки Терек (российская часть бассейна), рекам Камбилеевка, Назранка:

до "31" _декабря 2029 г.